## Slide 1: 全球半导体展望
2026
Leslie Wu 2025.11.11

## Slide 2: 台积电26&27展望
PART 01

## Slide 3
TSMC新建工厂进度
备注:
德国厂以28nm为主,主要针对汽车MCU，初步产能规划为40k，2024年底动土，2028/9年量产
各厂实际进度有小部分会跨越不同年分 , 本表格不做改动
Fab | Fab18B P5~P8 | Fab20A P1~P4 | Fab21 P1 | Fab21 P2 | Fab21 P3 | Fab22 P1~P3 | Fab22 P4~P5 | Fab23A | Fab23B | Fab24 | Fab25A P1~P4
地点 | 台南 | 新竹宝山 | 凤凰城 | 凤凰城 | 凤凰城 | 高雄 | 高雄 | 日本熊本 | 日本熊本 | 德国 | 台中
产能 | 120k | 120k | 30k | 30k | 30k | 60k | 40k | 55k | 40k | 40k | 120k
nodes | 3nm | 2nm/A16 | 4nm | 3/2nm | A16 | N2 | A16 | 28/12nm | 40~7nm | 28/12nm | A14
预计量产时间 | 2023 | 2025 | 2025 | 2027 | 2029? | 2025 | 2027 | 2024 | 2028 | 2028 | 2028
2024进度 | 3Q 100k 量产 | P1 20k Move in | 4Q风险 试产 | 土建 |  | 4Q 20k Move in | 土建 | 4Q 量产 | 2024动土 |  | 
2025进度 | P8 20k Move in | P1+P2 40k Move in | 量产 | 封顶 | 2025动土 | 量产 | 3Q 封顶 | 全部建完 | 土建 | 2025动土 | 2025动土
2026进度 |  | P3+P4 60k Move in |  | 30k Move in | 土建 | 0 | 2Q 20k Move in | 0 | 封顶 | 0 | 0

## Slide 4
TSMC 制程营收占比变化
备注1: 本模型为各制程占总营收的比例，与台积电官方只计算制程销售占比口径不同，
本模型包含先进封装以及其他业务的总营收，先进制程的占比会略低于官方只考虑制程的占比
各工艺节点营收 （成熟制程） |  |  |  | 各工艺节点营收 （先进制程） |  |  |  | 各工艺节点营收 （先进封装与其他） |  |  | 
 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2025 | 2026 | 2027
0.18/0.15um | 3.20 | 3.56 | 3.43 | 7nm | 14.89 | 16.09 | 16.19 | 先进封装 CoWoS/CPO | 6.44 | 10.23 | 16.24
营收占比 | 2.6% | 2.4% | 2.0% | 营收占比 | 12.2% | 10.9% | 9.4% | 营收占比 | 5.3% | 7.0% | 9.5%
0.11/0.13um | 1.65 | 1.34 | 1.28 | 5nm | 39.54 | 34.60 | 25.30 | Tape out 掩膜 | 3.80 | 4.60 | 5.40
营收占比 | 1.3% | 0.9% | 0.7% | 营收占比 | 32.3% | 23.5% | 14.8% | 营收占比 | 3.1% | 3.1% | 3.2%
90nm | 0.95 | 1.02 | 0.98 | 3nm | 25.24 | 32.63 | 40.99 | PDK/IP/OIP服務 | 5.50 | 6.60 | 7.40
营收占比 | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 营收占比 | 20.6% | 22.2% | 23.9% | 营收占比 | 4.5% | 4.5% | 4.3%
65nm | 3.86 | 4.31 | 4.32 | 2nm/A16 | 0.00 | 13.55 | 31.56 |  |  |  | 
营收占比 | 3.2% | 2.9% | 2.5% | 营收占比 | 0.0% | 9.2% | 18.4% |  |  |  | 
40/45nm | 3.04 | 3.34 | 3.31 | 1.4nm | 2028年 |  |  |  |  |  | 
营收占比 | 2.5% | 2.3% | 1.9% | 营收占比 |  |  |  |  |  |  | 
28nm | 7.33 | 7.88 | 7.77 | 1.0nm | 2031年 |  |  |  |  |  | 
营收占比 | 6.0% | 5.4% | 4.5% | 营收占比 |  |  |  |  |  |  | 
16/20nm | 7.08 | 7.20 | 7.18 | 0.7nm | 2034年 |  |  |  |  |  | 
营收占比 | 5.8% | 4.9% | 4.2% | 营收占比 |  |  |  |  |  |  | 
成熟制程占比 | 22.1% | 19.5% | 16.5% | 先进制程占比 | 65.0% | 65.9% | 66.6% | 先进封装与其他 | 12.8% | 14.6% | 16.9%

## Slide 5
台积电业绩预估
TSMC 业绩预估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025.11.11
2023 | Q1 | yoy | Q2 | yoy | Q3 | yoy | Q4 | yoy | 2023 | yoy
营收(bn) | 16.7 | 3.6% | 15.7 | -10.0% | 17.3 | -14.6% | 19.6 | 0.0% | 69.3 | -4.5%
2024 | Q1 | yoy | Q2 | yoy | Q3 | yoy | Q4 | yoy | 2024 | yoy
营收(bn) | 18.8 | 12.6% | 20.8 | 32.5% | 23.5 | 35.8% | 26.8 | 36.7% | 89.9 | 29.7%
2025 | Q1 | yoy | Q2 | yoy | Q3 | yoy | Q4 | yoy | 2025 | yoy
营收(bn) | 25.5 | 35.7% | 30.1 | 44.5% | 33.5 | 42.5% | 33.0 | 23.3% | 122.1 | 35.8%
2026 | Q1 | yoy | Q2 | yoy | Q3 | yoy | Q4 | yoy | 2026 | yoy
营收(bn) | 29.3 | 14.9% | 33.7 | 12.1% | 41.6 | 24.3% | 47.7 | 44.4% | 152.3 | 24.7%
2027 | Q1 | yoy | Q2 | yoy | Q3 | yoy | Q4 | yoy | 2027 | yoy
营收(bn) | 44.4 | 51.5% | 43.8 | 30.1% | 47.5 | 14.2% | 51.3 | 7.6% | 187.1 | 22.8%
备注1: 2024新增产能Fab18 P7+P8 3nm 40k(Q3) , 熊本Fab23A 28/12nm 55k(Q4) , 南京F16B 28nm 20k(Q2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
备注2: 2025新增产能F18 P8 3nm 30K(Q2) , F22A P1 2nm 20K (Q3), 凤凰城Fab21A 4nm 30k(Q1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
备注3: 2026新增能，F22A P2/P3 2nm 70k(Q3) ，Fab24 P1 20k ，熊本Fab23 P2 12/7nm 30k |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
备注4: 2027新增产能，F22A P4 A16nm 30k(Q3) ，Fab24 P2 A16 20k ，凤凰城Fab21P2 3nm 30k(Q4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
全球先进Foundry MTr比较
2026年 三大推出的最新制程分别为
TSMC N3P : 230MTr/mm2
TSMC N2 : 313MTr/mm2
Intel 18A : 230MTr/mm2
SS 2GAE : 200MTr/mm2
2027年
TSMC A16 : 330MTr/mm2
2028年
TSMC A14 : 約380MTr/mm2
Intel 14A : 約280MTr/mm2
SS 未知
 | Intel 14nm+ | TSMC16/12nm | SS 14LPP | SMIC 14nm | UMC 14nm | GF 14nm
CCP | 70nm | 90nm | 78nm |  |  | 
cell height | 399nm | 480nm | 576nm |  |  | 
Fin Pitch | 42nm | 48nm | 48nm |  |  | 
MMP | 52nm | 64nm | 64nm |  |  | 
MTr/mm2 | 37.5 | 29/36 | 32.9 | 31 | 30 | 32
 | Intel 10 | TSMC N10 | SS 10LPP/8 | NP(10nm) | cancel | cancel
MTr/mm2 | 44.6 | 60 | 51.8/61.8 | 53 |  | 
 | Intel 7 | TSMC N7/N7+ | SS 7LPP | N+1/N+2 | cancel | cancel
CCP | 54nm | 57nm | 57nm |  |  | 
MMP | 44nm | 40nm | 38nm |  |  | 
MTr/mm2 | 106 | 91/116 | 95 | 72/98 |  | 
 | Intel 4 | TSMC N5/N4P | SS 5/4LPP | N+3 | cancel | cancel
CCP | 48nm | 48nm | 57nm |  |  | 
MMP | 30nm | 30/28nm | 40/28nm |  |  | 
MTr/mm2 | 160 | 153/181 | 127/137 | 120 |  | 
 | Intel 3 | T N3B/N3P | SS 3GAE | N+4 | cancel | cancel
CCP | 48nm | 40nm |  |  |  | 
MMP | 30nm | 23nm |  |  |  | 
MTr/mm2 | 190放弃 | 210/230 | 150 | 130~135(估) |  | 
 | Intel 18A | T N2B/N2P | SS 2GAE |  | cancel | cancel
CCP | 36nm | 30nm |  |  |  | 
MMP | 18nm | 20nm |  |  |  | 
MTr/mm2 | 238 | 313 | 200+ |  |  | 
 |  | T A16 | SS 2nm |  | cancel | cancel
CCP |  | 30nm |  |  |  | 
MMP |  | 20nm |  |  |  | 
MTr/mm2 |  | 330(未量产) |  |  |  | 

## Slide 7: 台积电CoWoS与AI
PART 02

## Slide 8
TSMC CoWoS
备注1 : 2025 CoWoS-L : 360K , CoWoS-S : 260K , CoWoS-R : 100K
备注3 : 国内各CSP大厂的流片与生产2025年须取得license ，几乎全部被ban
 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 Total | 2024 Total | REMARK | 2025 Total | 2026 Total
TSMC | 17,500 | 25,000 | 33,000 | 35,000 | 110,500 | 326,000 | 有效产能 | 720,000 | 1,200,000
NV | 5,631 | 12,306 | 15,227 | 11,757 | 44,921 | 165,000 | A/H/B , 季度产能为预估 | 400,000 | 680,000
Broadcom | 3,230 | 5,422 | 10,986 | 9,398 | 29,036 | 65,000 | Google TPU5&TPU6 ByteDance (5nm)/ban Meta-MITA v1 （7nm) | 95,000 | 160,000
Xilinx | 3,382 | 3,395 | 3,416 | 3,450 | 13,643 | 15,000 |  | 20,000 | 25,000
AMD | 308 | 361 | 534 | 5,612 | 6,815 | 35,000 | Mi300 , 季度产能为预估 | 55,000 | 70,000
Annapurna | 1,555 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 6,655 | 7,000 | AWS ? 非Graviton | 15,000 | 12,500
Cisco | 1,592 | 1,262 | 604 | 600 | 4,058 | 5,000 |  | 7,000 | 10,000
Marvell | 11 | 453 | 741 | 1,192 | 2,397 | 16,000 | AWS-Trainium(5nm) Meta-MITA v2（5nm) | 60,000 | 70,000
Sanechips | 632 | 996 | 450 | 575 | 2,653 | 0 |  | 0 | 
Alchip | 40 | 483 | 465 | 602 | 1,590 | 8,000 | AWS-Trainium(7nm)(3nm) Intel Gaudi 2(7nm) &3(5nm) | 17,500 | 45,000
T-Head | 120 | 276 | 404 | 525 | 1,325 | 0 |  | 0 | 
Mircosoft | 0 | 62 | 150 | 395 | 607 | 1,000 |  | 1,000 | 
GUC | 91 | 92 | 79 | 201 | 463 | 7,000 | Mircosoft Maia&Codail(5nm) T-Head 1(5nm) / 2025 ban | 15,000 | 25,000
Baidu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | Kunlen 2 (5nm) / 2025 ban | 0 | 
Tencent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | Zixiao v2(5nm) / 2025 ban | 0 | 
MetaX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | C500降規版C280 / 2025 ban | 0 | 
MTK |  |  |  |  |  |  | TPU7 | 1,000 | 15,000
Total | 16,592 | 26,608 | 34,856 | 36,107 | 114,163 | 326,000 | 实际生产数量 | 686,500 | 1,112,500

## Slide 9
台 积 电
AI accelerator products
营 收 分 拆
备注1: 台积电营收中未明确AI范围，在台积电的应用中归类为HPC，但有些AI产品又未归属HPC
备注2：2027年CoPoS跟CPO开始贡献业绩，并在2028-2030的三年呈现极高增长。
备注3：CC魏说2024到2029年AI的复合增长率高达45%。
依照本模型基2028/29两年复合增长20%，即可达成CC魏的目标。
2029年台积电总营收约200bn，其中AI总营收为80bn左右。
台积电AI accelerator products 营收分拆 |  |  |  | 
 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
cowos总量 | 320,000 | 720,000 | 1,200,000 | 1,600,000
asp金额/k | 8 | 9 | 9 | 9
cowos营收 | 2,400,000 | 6,120,000 | 10,800,000 | 14,400,000
前段芯片数量单die | 9,600,000 | 21,600,000 | 34,800,000 | 43,200,000
需要wafer数量/片 | 274,286 | 576,000 | 928,000 | 1,234,286
wafer asp /k | 14 | 16 | 17 | 21
AI前段wafer营收 | 3,840,000 | 9,216,000 | 15,776,000 | 25,920,000
gpu/asic(cowos)总收入 | 6,240,000 | 15,336,000 | 26,576,000 | 40,320,000
年增率 |  | 145.8% | 73.3% | 51.7%
AI CPU,NPU,IPU /片 | 109,714 | 144,000 | 185,600 | 176,327
wafer asp /k | 14 | 16 | 17 | 21
营收 | 1,536,000 | 2,304,000 | 3,155,200 | 3,702,857
tape out 开案数 | 25 | 20 | 20 | 20
asp/k | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000
营收 | 1,500,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000
ai swtich/serdes wafer | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 90,000
wafer asp /k | 14 | 16 | 17 | 21
营收 | 280,000 | 640,000 | 1,020,000 | 1,890,000
L40/L4等非cowos AI芯片 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | 185,000
wafer asp /k | 14 | 16 | 17 | 21
营收 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,550,000 | 3,885,000
hbm controller + phy | 30,000 | 50,000 | 65,000 | 80,000
wafer asp /k | 14 | 16 | 17 | 21
营收 | 420,000 | 800,000 | 1,105,000 | 1,680,000
pcie/retimer/dpu等 | 40,000 | 65,000 | 80,000 | 100,000
wafer asp /k | 9 | 10 | 12 | 13
营收 | 360,000 | 650,000 | 960,000 | 1,300,000
CoPoS/CPO |  |  |  | 80,000
wafer asp /k |  |  |  | 9
营收 |  |  |  | 720,000
AI accelerator products营收 / bn | 11.74 | 22.93 | 36.57 | 54.70
AI 營收增長 |  | 95.4% | 59.5% | 49.6%
台积电总营收 / bn | 90 | 123 | 149 | 170
AI accelerator products 营收占比 | 13.1% | 18.7% | 24.5% | 32.1%

## Slide 10: GPU & ASIC
PART 03

## Slide 11
NV出货量与营收
备注1 : GPU出货卡数根据每一代interposer放大而调整
备注2 : 营收根据每一代GPU可能调涨的价格调整
英伟达出货与营收预测 |  |  |  |  |  | 
 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(e) | 2026(e) | 2027(e)
CoWoS 数量(TSMC) | 17,500 | 46,500 | 160,000 | 420,000 | 680,000 | 925,000
CoWoS 增涨率 |  | 165.7% | 244.1% | 162.5% | 61.9% | 36.0%
GPGPU出货/卡(估) | 240,000 | 2,300,000 | 4,340,000 | 6,300,000 | 8,160,000 | 8,787,500
出货卡数增长率(估) |  | 858.3% | 88.7% | 45.2% | 29.5% | 7.7%
营收 / 亿美元 (CY) | 269.7 | 609.2 | 1,291.0 | 2,110.5 | 3,468.0 | 4,569.5
营收增长率 |  | 125.9% | 111.9% | 63.5% | 64.3% | 31.8%

## Slide 12
TSMC CoWoS产能分配
TSMC CoWoS产能与分配预测 |  |  |  |  | 
 | 2023 | 2024 | 2025(e) | 2026(e) | 2027(e)
TSMC总产能 | 120,000 | 320,000 | 720,000 | 1,200,000 | 1,600,000
TSMC年增涨率 |  | 166.7% | 125.0% | 66.7% | 33.3%
GPGPU需求(NV/AMD) | 50,000 | 190,000 | 450,000 | 680,000 | 925,000
GPGPU年增涨率 | 165.7% | 280.0% | 136.8% | 51.1% | 36.0%
ASIC需求(Avgo/Mrvl等） | 45,000 | 120,000 | 250,000 | 432,500 | 700,000
ASIC年增涨率 |  | 166.7% | 108.3% | 73.0% | 61.8%

## Slide 13
博通出货量与营收
博通AI/ASIC出货与营收预测 |  |  |  |  | 
 | 2023 | 2024 | 2025(e) | 2026(e) | 2027(e)
CoWoS 数量(TSMC) | 30,000 | 65,000 | 95,000 | 160,000 | 300,000
CoWoS 增涨率 |  | 116.7% | 46.2% | 68.4% | 87.5%
ASIC营收不含Swtich / 亿美元 | 25.0 | 80.4 | 115.0 | 200.0 | 450.0
ASIC营收增长率(不含Swtich) |  | 221.6% | 43.0% | 73.9% | 125.0%

## Slide 14: 感谢您的观看
2025
本PPT内容均取材自公开讯息，不涉及相关公司机密 , 仅供参考